| Comune di CAMPOBELLO DI LICATA |
| --- |
| Provincia |
| Agrigento |
|  | A N A L I S I P R E Z Z I |
| OGGETTO | Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il Centro Polivalente e le Scuole Materne Hemingway ed Edison. |
| COMMITTENTE | COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA |
|  |  | IL PROGETTISTA |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag. 1 |
| --- | --- |
| N. | Codice | D E S C R I Z I O N E | Un.Mis | Prezzo Unitar. | %SpeseG. | %UtileIm | Prezzo Totale | Prezzo Arroton |
|  |  | Operai-Trasporti-Noli |  |  |  |  |  |  |
| 1.001 | OPQ | Operaio qualificato | h | 26,59 |  |  | 26,59 | 26,59 |
| 1.002 | OPC | Operaio Comune | h | 23,95 |  |  | 23,95 | 23,95 |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag. 2 |
| --- | --- |
| N. | Codice | D E S C R I Z I O N E | Un.Mis | Prezzo Unitar. | %SpeseG. | %UtileIm | Prezzo Totale | Prezzo Arroton |
|  |  | Materiali Elementari |  |  |  |  |  |  |
| 2.001 | WC | WC per bambini in ceramica | cad | 120,00 |  |  | 120,00 | 120,00 |
| 2.002 | MA | Maniglione antipanico | cad | 150,00 |  |  | 150,00 | 150,00 |
| 2.003 | PELL | Pellicola di sicurezza | m² | 10,70 |  |  | 10,70 | 10,70 |
| 2.004 | VARIE | Varie | cad | 1,00 |  |  | 1,00 | 1,00 |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag. 3 |
| --- | --- |
| N. | Codice | D E S C R I Z I O N E | Un.Mis | Prezzo Unitar. | %SpeseG. | %UtileIm | Prezzo Totale | Prezzo Applicaz. |
|  |  | Voci Finite senza Analisi |  |  |  |  |  |  |
| 3.001 | 12.1.3 | Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. | m² |  |  |  |  | 14,00 |
| 3.002 | 5.7 | Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura. | m² |  |  |  |  | 45,10 |
| 3.003 | 21.2.4 | Sigillatura con malta di cemento a 400 kg di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento compresi la scarnitura delle stesse, la pulitura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte. | m |  |  |  |  | 2,65 |
| 3.004 | 21.1.25 | Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. | cad |  |  |  |  | 20,50 |
| 3.005 | 21.1.7 | Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. | m² |  |  |  |  | 17,30 |
| 3.006 | 21.1.8 | Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili. - per ogni m2 di lastre di marmo riutilizzabili. | m² |  |  |  |  | 14,10 |
| 3.007 | 10.1.1 | Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : Botticino, travertino e simili. | m² |  |  |  |  | 96,50 |
| 3.008 | 15.4.11.3 | Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in PVC pesante. | m |  |  |  |  | 19,90 |
| 3.009 | 15.4.14.5 | Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 100 mm. | m |  |  |  |  | 17,90 |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag.4 |
| --- | --- |
| N° | Codice | D E S C R I Z I O N E | Un.Mis | Prezzo Unit. | Quantita' | Prezzo Totale |
|  |  | Voci Finite con Analisi |  |  |  |  |
| 5.001 | AP4 | Applicazione di pellicole di sicurezza ai vetri esistenti per l'adeguamento degli stessi alle normative antinfortunistiche (D.Lgs 81/08 e sue successive integrazioni), certificata UNI EN 12600 in poliestere perfettamente trasparente, autoadesiva, spessore medio della pellicola al netto dell'adesivo non inferiore ai 175 µm, colore trasparente, composta da 2 strati, spessore non inferiore a 115 mµ. Energia solare totale: Trasmittanza termica: 77% Riflettanza del calore: 9% Assorbimento del calore 14% Luce visibile trasmessa: Passaggio luce: 85% Riflettanza: 89% Protezione dai raggi ultravioletti: 99% Protezione dai raggi infrarossi: 19% |  |  |  |  |
| 1.001 | OPQ | Operaio qualificato | h | 26,59 | 0,08 | 2,13 |
| 2.003 | PELL | Pellicola di sicurezza | m² | 10,70 | 1 | 10,70 |
| 2.004 | VARIE | Varie | cad | 1,00 | 1 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  | 13,83 |
|  |  | Sommano oneri sicur.(1,8% su 13,83) |  |  |  | 0,249 |
|  |  | Spese generali 13.64% + Utile impresa 10% |  |  |  | 3,52 |
|  |  |  |  |  |  | 17,60 |
|  |  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  | €/m² |  | 17,60 |

|  | CAMPOBELLO DI LICATA lì |
| --- | --- |
|  | IL PROGETTISTA |