| Comune di CAMPOBELLO DI LICATA |
| --- |
| Provincia |
| Agrigento |
|  | A N A L I S I P R E Z Z I |
| OGGETTO | Lavori di manutenzione straordinaria della via S. Giorgio e altre vie del centro abitato - progetto esecutivo |
| COMMITTENTE | Comune di Campobello di Licata |
|  |  | Firmato IL PROGETTISTA Arch. Salvatore Paci |

|  | Pag. 1 |
| --- | --- |
| N. | Codice | D E S C R I Z I O N E | Un.Mis | Prezzo Unitar. | %SpeseG. | %UtileIm | Prezzo Totale | Prezzo Arroton |
|  |  | Operai-Trasporti-Noli |  |  |  |  |  |  |
| 1.001 | OP1 | Operaio comune | h | 21,30 |  |  | 21,30 | 21,30 |
| 1.002 | OP2 | Operaio qualificato | h | 23,64 |  |  | 23,64 | 23,64 |
| 1.003 | AUTOCARR O | Autocarro con cassone ribaltabile, a tre assi, capacità fino a 15 mc. q.le e per km | q | 0,145 |  |  | 0,145 | 0,145 |
| 1.004 | RULLO | Rullo compressore da 16/18 tonnellate, con equipaggiamenti per il lavoro. | h | 16,23 |  |  | 16,23 | 16,23 |
| 1.005 | OPT | Operatore su autocarro o su rullo | h | 23,35 |  |  | 23,35 | 23,35 |

|  | Pag. 2 |
| --- | --- |
| N. | Codice | D E S C R I Z I O N E | Un.Mis | Prezzo Unitar. | %SpeseG. | %UtileIm | Prezzo Totale | Prezzo Arroton |
|  |  | Materiali Elementari |  |  |  |  |  |  |
| 2.001 | BITUME | Fornitura di conglomerato bituminoso compresa la fornitura di emulsione bituminosa al 50% in ragione di kg. 1,00/mq da effettuarsi a caldo. | q | 49,62 |  |  | 49,62 | 49,62 |
| 2.002 | VA | Varie | cad | 3,00 |  |  | 3,00 | 3,00 |
| 2.003 | CE | Calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento tipo 325 R | q | 13,50 |  |  | 13,50 | 13,50 |

|  | Pag.3 | Voci Finite con Analisi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Codice | D E S C R I Z I O N E | Un.Mis | Prezzo Unit. | Quantita' | Prezzo Totale |
| 5.001 | AP1 | Sistemazione cordonata di cemento divelta e /o danneggiata dalle radici compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio, l'esecuzione della cordonata mediante calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento tipo 32.5 R , la sagomatura degli spigoli, i giunti nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |  |  |
| 1.001 | OP1 | Operaio comune | h | 21,30 | 0,2 | 4,26 |
| 1.002 | OP2 | Operaio qualificato | h | 23,64 | 0,2 | 4,73 |
| 2.003 | CE | Calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento tipo 325 R | q | 13,50 | 0,04 | 0,54 |
|  |  |  |  |  |  | 9,53 |
|  |  | Incid. oneri sicur.€ 0,124 (1,3% su 9,53) |  |  |  |  |
|  |  | Spese generali 13% + Utile impresa 10% |  |  |  | 2,32 |
|  |  |  |  |  |  | 11,85 |
|  |  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  | €/m |  | 11,85 |
|  |  | Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza |  | €/m |  | 11,73 |
| 5.002 | AP2 | Rimozione, pulitura, accatastamento e ricollocazione con malta idonea, compresa nel prezzo, di orlatura esistente da eseguirsi con l'ausilio di piccolo mezzo meccanico e/o a mano compreso la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di malta, l'onere per il carico del materiale di risulta su mezzo di trasporto, il trasporto in discarica, ad esclusione degli oneri di conferimento in discarica da pagarsi a parte, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |  |  |
| 1.001 | OP1 | Operaio comune | h | 21,30 | 1 | 21,30 |
| 2.002 | VA | Varie | cad | 3,00 | 1 | 3,00 |
| 1.002 | OP2 | Operaio qualificato | h | 23,64 | 1 | 23,64 |
| 2.003 | CE | Calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento tipo 325 R | q | 13,50 | 0,4 | 5,40 |
|  |  |  |  |  |  | 53,34 |
|  |  | Incid. oneri sicur.€ 0,69 (1,3% su 53,34) |  |  |  |  |
|  |  | Spese generali 13% + Utile impresa 10% |  |  |  | 12,96 |
|  |  |  |  |  |  | 66,30 |
|  |  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  | €/m |  | 66,30 |
|  |  | Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza |  | €/m |  | 65,61 |
| 5.003 | AP3 | Conglomerato bituminoso semichiuso per risagomatura di pavimentazioni stradali in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993.La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. - per ogni tonnellata posta in opetra prima della rullatura |  |  |  |  |

|  | Pag.4 |
| --- | --- |
| N° | Codice | D E S C R I Z I O N E | Un.Mis | Prezzo Unit. | Quantita' | Prezzo Totale |
| 1.001 | OP1 | Operaio comune | h | 21,30 | 1 | 21,30 |
| 1.005 | OPT | Operatore su autocarro o su rullo | h | 23,35 | 1 | 23,35 |
| 2.001 | BITUME | Fornitura di conglomerato bituminoso compresa la fornitura di emulsione bituminosa al 50% in ragione di kg. 1,00/mq da effettuarsi a caldo. | q | 49,62 | 0,16 | 7,94 |
| 1.004 | RULLO | Rullo compressore da 16/18 tonnellate, con equipaggiamenti per il lavoro. | h | 16,23 | 1 | 16,23 |
| 1.003 | AUTOCAR RO | Autocarro con cassone ribaltabile, a tre assi, capacità fino a 15 mc. q.le e per km | q | 0,145 | 1,6 | 0,232 |
|  |  |  |  |  |  | 69,05 |
|  |  | Incid. oneri sicur.€ 0,90 (1,3% su 69,05) |  |  |  |  |
|  |  | Spese generali 13% + Utile impresa 10% |  |  |  | 16,78 |
|  |  |  |  |  |  | 85,83 |
|  |  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  | €/ton |  | 85,83 |
|  |  | Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza |  | €/ton |  | 84,93 |

|  | CAMPOBELLO DI LICATA lì 30/04/2013 |
| --- | --- |
|  | Firmato IL PROGETTISTA Arch. Salvatore Paci |