COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Provincia di Agrigento)

### V  AREA FUNZIONALE

Ambiente -  Protezione Civile

Turismo – Cultura – Sport e Spettacolo

CAPITOLATO TECNICO D’APPALTO

“FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MANTO ERBOSO SINTETICO

NEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE”

Art. 1

Oggetto dell’appalto

Forma oggetto del presente contratto, la fornitura e messa in opera di manto erboso sintetico nel capo di calcetto comunale

| FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO ERBOSO SINTETICO NEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE |
| --- |
|  | Fornitura e posa in opera di manto erboso sintetico nel campo di calcetto comunale Dimensioni calcetto max 40m*20m, compreso smaltimento esistente ed eventuali oneri e smaltimento e quant’altro sia necessario per il lavoro a perfetta regola d’arte CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME |  |
|  | CARATTTERISTICHE FILATO | TOLLERANZA |
|  | COLORE | VERDE ECOLOGICO |  |
|  | COMPOSIZIONE | POLIETILENE 100% |  |
|  | TITOLO | 11500 DTEX o simili | +/- 4% |
|  | STRUTTURA | MONOFILAMENTO |  |
|  | SPESSORE | 140 µ | +/- 5% |
|  | ALTEZZA | 40 mm | +/- 5% |
|  | ESTENZIONE DEL FILO | 85 mm | +/- 5% |
|  | PUNTI AL m2 | 9.000 | +/- 5% |
|  | PESO FILATO AL m2 | 845 gr | +/- 5% |
|  | CARATTERISTICHE SUPPORTO | TOLLERANZA |
|  | TESSUTO PRIMARIO | 100% Polipropilene con fleece stabilizzato ai raggi UV |  |
|  | PESO AL m2 | 150 gr | +/- 3% |
|  | LATTICE | Compound XSBR o simili |  |
|  | PESO AL m2 | 1.100 gr | +/- 5% |
|  | CARATTERISTICHE TAPPETO | TOLLERANZA |
|  | PESO TOTALE AL m2 | 2.000 gr | +/- 5% |
|  | LARGHEZZA ROTOLO | 4.05 – 5.05 | +/- 0,5% |
|  | LUNGHEZZA ROTOLO | A richiesta | +/- 4% |
|  | PERMEABILITA’ | 1.000 l/h | +/- 4% |
|  | INTASAMENTI | Sabbia kg 20/m2 Gomma Colorata kg 6/m2 |  |

Art. 2

Norme regolatrici

La fornitura deve essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto dal presente contratto.

La ditta dichiara di avere preso conoscenza del presente capitolato.

Art. 3

Requisiti tecnici

La fornitura e messa in opera sarà fornita all’amministrazione secondo tutti i certificati di qualità previsti e gli adempimenti e/o pagamenti necessari dalla normativa vigente in materia.

Art. 4

Consegna

La ditta dalla data della firma del contratto del presente appalto dovrà fornire quanto previsto dall’elenco fornitura-scheda tecnica presso il campo di calcetto comunale.

Art. 5

Prezzi e ammontare dell’appalto

L’importo complessivo massimo della fornitura è preventivato in Euro ______________ (Euro _________/___), oltre IVA.

Art.6

Pagamenti

Il pagamento sarà disposto dietro regolare fattura.

Art. 7

Cauzione

A titolo di cauzione definitiva la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia in uno dei modi stabiliti dalla legge, pari al 10 % dell’importo complessivo al netto del ribasso d’asta.

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente capitolato.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e fino a trenta giorni dopo la scadenza del contratto.

Art. 8

Risoluzione del contratto

L’amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- qualora a suo insindacabile giudizio accerti che la ditta non sia in grado di espletare l’appalto o lo esegua con evidente negligenza o non abbia adempiuto a quanto prescritto dal precedente art. 4 ”consegna”;

- qualora accerti, in sede di consegna che quanto fornito non è conforme a quanto richiesto nonché mancante di una delle le autorizzazioni previste dalla normativa in materia;

Art. 9

Domicilio dell’appaltatore e reperibilità

Per tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore dovrà eleggere domicilio nel Comune di Campobello di Licata.

Art. 10

Divieto di cessione e subappalto

E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare la fornitura, a pena di nullità del contratto, con conseguente incameramento della cauzione. In caso d’infrazione alle norme del presente capitolato commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi s'intenderà l’appaltatore.

Art. 11

Spese a carico dell’appaltatore

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o conseguente a questo, nessuna eccettuata od esclusa, sarà a carico dell’appaltatore. L’appaltatore assume, a suo completo ed esclusivo carico, tutte le imposte e tasse relative all’appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivato dai rapporti col Comune, relativi al presente appalto.

Art. 12

Costituzione in mora

I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato, operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell’appaltatore.

Art. 13

Controversie e foro competente

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune e l’appaltatore, in ordine all’esecuzione dei patti stipulati con il contratto, sarà deferita all’Autorità giudiziaria. Il foro competente è quello di Agrigento.

Campobello di Licata, li

L’Appaltatore firma per accettazione___________________                                                                                                                                            							                     IL Capo V Are Funzionale

Dott. Geol. Giuseppe Nigro