Comune di CAMPOBELLO DI LICATA

gARA CON PROCEDURA APERTA PER La fornitura

DI UN AUTOCOMPATTATORE

CODICE CIG:  6348511CFF

Campobello di Licata, lì ………………………

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Geol. Giuseppe Nigro

| ALLEGATI |
| --- |
| 1 | Bando di Gara |
| 2 | Disciplinare di Gara |
| 3 | Capitolato Speciale di Appalto |
| 4 | Scheda Tecnica |
| 5 | Allegati di Gara |

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO:

Fornitura di: AUTOCOMPATTATORE IDRAULICO A CARICAMENTO POSTERIORE, PER RSU, DALLA CAPACITÀ MINIMA DI 22 MC, oltre bocca di carico da 2,6 mc, provvisto di impianto alza volta cassonetti con attacco DIN per cassonetti da lt 1100-1700,  impianto alza volta bidoni con attacco a pettine a Norma  UNI EN 840 per bidoni da lt 120-660, equipaggiamento a Norma CE, collaudo MCTC; allestito su autocabinato con MTT 260 q.li, motore con potenza non inferiore a 310 cv, Euro 6, terzo posto in cabina di guida omologato, scarico motore verticale ed aria condizionata,  costruito conformemente alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, con specifiche nelle Norme Europee EN 150, ed alla Direttiva 93/68 CEE, attrezzatura ed accessori conformi a tutte le norme e leggi nazionali in tema di igiene e sicurezza del lavoro, recanti il marchio CE e dotati delle seguenti certificazioni: - Certificazione CE rilasciata ta Ente certificatore notificato UE; - Certificazione di compatibilità elettromagnetica, etc.

Le caratteristiche tecniche e funzionali minime ed indispensabili dell’automezzo o attrezzatura sono riportate nell’allegato: Scheda Tecnica.

ART. 2 - IMPORTO DELLA FORNITURA:

Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 120.000,00 (Euro Centoventimila/00) + IVA del 22%.

Il prezzo sopraindicato comprende la consegna presso il Comune di Campobello di Licata, nonché quant’altro necessario per rendere perfettamente funzionante la fornitura stessa franco destino.

ART. 3 - PROCEDURA PER L’ESPLETAMENTO DELL’APPALTO ED AGGIUDI-CAZIONE:

Procedura aperta, ai sensi dell’art.55 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” scelta con Determinazione N. 35 del 30/04/2015 (art.55, c.3), da aggiudicarsi con la procedura del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, senza l’esclusione delle offerte anomale.

L’offerta sarà espressa in cifre e in lettere. La percentuale di ribasso espressa in cifre, sarà costituita da 4 cifre decimali, sull’importo complessivo per ciascun lotto interessato. Quando vi sia differenza tra l’offerta espressa in lettere e quella in cifre viene presa in considerazione quella più vantaggiosa per l’Ente Appaltante.

L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica tecnica positiva della fornitura, che avverrà in sede di collaudo. La stessa, pertanto, potrà ritenersi efficace, per i conseguenti riflessi negoziali, soltanto dopo l’esecuzione favorevole del collaudo della fornitura.

L’Ente si riserva l’insindacabile diritto di non provvedere all’aggiudicazione dell’appalto e di disporre, quindi, la risoluzione dell’aggiudicazione medesima, qualora dall’esame tecnico della fornitura non risultino assicurate le caratteristiche prescritte.

ART. 4 - MODALITA’ E LUOGO DI CONSEGNA:

La fornitura come sopra descritta dovrà essere consegnata perfettamente funzionante, completa di accessori d’uso e dei documenti di rito.

La consegna deve essere eseguita, con preavviso, esclusivamente nei giorni feriali e negli orari stabiliti dall’Ente.

La consegna della fornitura dovrà risultare da idoneo documento, che viene rilasciato al fornitore firmato dall’incaricato dell’Ente, che ritira la fornitura. Dalla data di effettiva consegna della fornitura, apposta nel relativo documento da parte del personale all’uopo incaricato, decorre il periodo di tempo previsto per il collaudo.

ART. 5 - TERMINE DI CONSEGNA E PENALITA’ PER RITARDO:

Il termine utile per la consegna della fornitura è stabilito in gg. 60 (Sessanta) lavorativi, decorrenti dalla data di firma del contratto.

Qualora intervengano ritardi di consegna rispetto al termine sopraindicato, e salvo i casi di comprovata forza maggiore, viene applicata alla ditta assuntrice la penale, per giorno solare di ritardo, in misura pari allo 0,1% dell’importo della fornitura.

L’importo della penale, che deve eventualmente applicarsi nei modi sopradescritti, sarà trattenuto dall’ammontare della fattura ammessa al pagamento.

Qualora il ritardo ecceda i 20 giorni viene applicata alla ditta assuntrice la penale, per giorno solare di ritardo, in misura pari allo 0,20% dell’importo della fornitura l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere in tutto o in parte il contratto a sua discrezione, rivolgendosi ad altri fornitori, incamerando la cauzione prestata dalla ditta e richiedendo alla stessa il versamento delle penalità maturate, potendo agire successivamente per risarcimento danni.

ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELLA DITTA ASSUNTRI-CE:

E’ a carico della ditta assuntrice (oltre agli obblighi ed agli oneri di cui appresso) la consegna di tutti i documenti necessari per la messa in esercizio e per il funzionamento della superiore fornitura (Certificati d’origine, certificati di vendita, ecc.).

Al momento della stipula del contratto l’impresa aggiudicataria deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, commi 1 e 2, del del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione definitiva sarà svincolata con la verifica dell’esatto adempimento delle obbligazioni tutte del contratto di fornitura.

ART. 7 - COLLAUDO:

A consegna avvenuta, si procederà al collaudo della fornitura, per l’accertamento preliminare della rispondenza delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei beni consegnati con quelle prescritte.

Le operazioni di collaudo verranno effettuate secondo quanto previsto dalle norme vigenti e l’accettazione della fornitura è subordinata all’esito favorevole di tale collaudo.

Il collaudo di che trattasi sarà effettuato presso il Comune di Campobello di Licata.

E’ obbligo del fornitore presenziare, anche con propri rappresentanti e consulenti, a tale collaudo ed a tal fine il committente ne darà comunicazione preventiva.

ART. 8 – GARANZIE:

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire apparecchiature nuove di fabbrica, costruite usando esclusivamente parti nuove.

La ditta aggiudicataria deve garantire, una officina di riferimento, che abbia esperienza nei settori “attrezzature e macchine per l’ecologia” o per “veicoli industriali in genere” , che  in ogni caso, non può essere localizzata fuori dal territorio della Regione Sicilia ed inoltre dimostrare di avere a disposizione una officina mobile propria officina mobile, opportunamente attrezzata, che possa garantire gli interventi, nell’arco delle 24 ore, nel territorio del Comune di Campobello di Licata, di manutenzione ordinaria e straordinaria assicurate nell’arco delle 24 ore, per un periodo minimo di un anno per non meno di 5 interventi. Tale condizione dovrà essere dimostrata attraverso una dichiarazione sottoscritta dalle rispettive Case Costruttrici, delle attrezzature, e controfirmata sia dall’Officina autorizzata che dalla Ditta concorrente.

Durante il periodo di garanzia, la ditta aggiudicataria deve eseguire, gratuitamente, tutte le opere e provviste occorrenti per riparare guasti e difetti dell’attrezzatura/e non causate dal cattivo uso ma dovute, in particolare all’imperfetta lavorazione, scadente qualità dei materiali impiegati o a difettoso assemblaggio.

Le riparazioni di cui ai due capoversi che precedono devono essere completate nel termine di giorni 7 dalla richiesta. La stazione appaltante ha il diritto di applicare una penale pari a € 300,00 (Euro Trecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto all’anzidetto termine, rivalendosi sulla cauzione prestata, se sufficiente, salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni. La stazione appaltante potrà altresì, dopo l’infruttuoso decorso del predetto termine di sette giorni, provvedere direttamente alla riparazione, le cui spese, del solo intervento compreso manodopera escluso ricambi non in garanzia, dovranno essere sostenute dall’aggiudicatario.

La ditta aggiudicataria, inoltre, con la semplice partecipazione alla gara, si impegna a detenere presso di sé o presso terzi, in magazzino, qualora non altrimenti reperibili, parti di ricambio riferite alla fornitura effettuata, per almeno 5 anni e la stessa dovrà fornire, non oltre la data di consegna, n.2 copie di catalogo ricambi e n.2 manuali d’uso e manutenzione completi degli schemi elettrici e idraulici.

Inoltre per consentire un conveniente addestramento del personale tecnico dell’Ente Appaltante per la corretta effettuazione delle successive operazioni di manutenzione e di riparazione dei mezzi, la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare, con il proprio personale specializzato ed a proprio carico, idonei corsi di istruzione da effettuarsi presso la sede dell’Ente per non meno di 6 ore.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI:

L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Decreto Legislativo 163/2006 e della legge della regione Sicilia 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

E’ soggetto inoltre alla osservanza delle seguenti norme, fatte salve le successive modifiche o integrazioni:

• Norme UNI vigenti in materia di materiali e controlli qualitativi;

• Norme in materia di sicurezza;

• Tutte le Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.I., Norme C.E.I, Tabelle CEI-UNEL e testi citati nel presente Capitolato d’Oneri e Bando di Gara;

• Tutte le norme CEI relative ai componenti e agli impianti elettrici in B.T.;

• Tutte le norme richiamate dalle Direttive Macchine;

• Quanto previsto dal D.Lgs. N.81/2008 e s.m.i.;

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubbliche forniture anche se non espressamente citate nel presente Capitolato d’Oneri e di incondizionate loro accettazioni.

La ditta assuntrice ha l’obbligo di osservare le norme sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori e forniture dello Stato, laddove compatibili con la fornitura in questione, ed ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti che siano emanati in corso d’opera in termini di assicurazioni sociali e pubblici lavori, che abbiano comunque applicabilità alle forniture di che trattasi.

ART. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO:

E’ fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di concedere in subappalto la fornitura sotto la comminatoria della immediata risoluzione del contratto e dell’incameramento della cauzione. Sono ammessi solamente i raggruppamenti di imprese secondo la normativa comunitaria, anche se appositamente e temporaneamente costituiti per l’aggiudicazione della specifica gara.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZA:

In caso di grave inadempienza delle clausole contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, l’Ente ha la facoltà di rescindere il contratto in qualsiasi momento con semplice preavviso di cinque giorni da darsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 12 - INVARIABILITA’ DEL PREZZO:

Il prezzo di aggiudicazione della fornitura si intende fisso ed immutabile.

ART. 13 - Trasferimento della proprietà

La proprietà delle attrezzature di cui al presente capitolato è trasferita all’Ente appaltante dalla data delle prove di collaudo con esito favorevole.

Sono pertanto a carico della Ditta aggiudicataria i rischi di perdite e di danni durante il deposito, il trasporto e la sosta delle predette attrezzature, fino alla data del collaudo favorevole.

ART. 14 - PAGAMENTI:

Il pagamento della fornitura verrà effettuato, tramite bonifico bancario, non anteriormente 30 giorni solari dopo la data del collaudo, a seguito dell’adozione di apposito provvedimento di liquidazione delle fatture, e non oltre i 60 giorni.

ART. 15 - CONTROVERSIE:

Per le controversie derivanti dal presente appalto viene specificatamente esclusa la competenza arbitrale prevista dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Per ogni controversia, che dovesse insorgere in ordine al presente appalto, Foro competente è quello di Agrigento.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Geol. Giuseppe Nigro