| Comune di CAMPOBELLO DI LICATA |
| --- |
| Provincia |
| Agrigento |
|  | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO |
| OGGETTO | Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il Centro Polivalente e le Scuole Materne Hemingway ed Edison. |
| COMMITTENTE | COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA |
|  |  | IL PROGETTISTA |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag.1 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | Immobili Comunali |  |  |  |
|  |  | Centro Polivalente |  |  |  |
| 1 | 5 | 21.2.4 |  |  |  |
|  |  | Sigillatura con malta di cemento a 400 kg di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento compresi la scarnitura delle stesse, la pulitura e quanto altro occorre |  |  |  |
|  |  |  | m = | 100,000 | 2,65 | 265,00 |
| 2 | 7 | 21.1.7 |  |  |  |
|  |  | Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 20,000 | 17,30 | 346,00 |
| 3 | 9 | 21.1.8 |  |  |  |
|  |  | Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili.- per ogni m2 di lastre di marmo riutilizzabili. |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 20,000 | 14,10 | 282,00 |
| 4 | 10 | 10.1.1 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali - |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 20,000 | 96,50 | 1.930,00 |
| 5 | 11 | 15.4.11.3 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli |  |  |  |
|  |  |  | m = | 30,000 | 19,90 | 597,00 |
| 6 | 12 | 15.4.14.5 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro |  |  |  |
|  |  |  | m = | 50,000 | 17,90 | 895,00 |
|  |  |  | 1) Totale Centro Polivalente |  |  | 4.315,00 |
|  |  | Scuola Materna Hemingway |  |  |  |
| 7 | 13 | AP1 |  |  |  |
|  |  | Stabilizzazione del manto impermeabile corrugato per fissaggio meccanico previo taglio delle parti in tensione e asportazione del rivestimento non incollato, taglio, appiattimento dei corrugamenti |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 100,000 | 7,81 | 781,00 |
| 8 | 1 | 12.1.6 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da:- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2;- |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 900,000 | 20,30 | 18.270,00 |
| 9 | 2 | 11.1.1 |  |  |  |
|  |  | Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica |  |  |  |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 23.366,00 |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag.2 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 23.366,00 |
|  |  | emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 450,000 | 5,48 | 2.466,00 |
| 10 | 4 | 21.1.6 |  |  |  |
|  |  | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 40,000 | 10,60 | 424,00 |
| 11 | 3 | 5.7 |  |  |  |
|  |  | Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 40,000 | 45,10 | 1.804,00 |
|  |  |  | 2) Totale Scuola Materna Hemingway |  |  | 23.745,00 |
|  |  | Scuola Materna Edison |  |  |  |
| 12 | 4 | 21.1.6 |  |  |  |
|  |  | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 20,000 | 10,60 | 212,00 |
| 13 | 3 | 5.7 |  |  |  |
|  |  | Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 20,000 | 45,10 | 902,00 |
| 14 | 6 | 21.1.25 |  |  |  |
|  |  | Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino |  |  |  |
|  |  |  | cad = | 5,000 | 20,50 | 102,50 |
| 15 | 14 | AP2 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 46x29 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con |  |  |  |
|  |  |  | cad = | 5,000 | 165,57 | 827,85 |
| 16 | 2 | 11.1.1 |  |  |  |
|  |  | Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 450,000 | 5,48 | 2.466,00 |
| 17 | 8 | 21.8.1 |  |  |  |
|  |  | Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa |  |  |  |
|  |  |  | vetrata antistante la porta principale |  |  |  |
|  |  |  | revisione e cambio del senso di apertura |  |  |  |
|  |  |  | mq 1,20*2,20 | 2,640 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 2,640 | 124,80 | 329,47 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 32.899,82 |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag.3 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 32.899,82 |
| 18 | 15 | AP3 |  |  |  |
|  |  | Collocazione di maniglione antipanico o doppia maniglia secondo normativa antincendio, da montare su infissi o aperture di qualsiasi tipo, completo di montaggio, bullonature, ancoraggi, sigillature |  |  |  |
|  |  |  | cad = | 1,000 | 206,47 | 206,47 |
| 19 | 16 | AP4 |  |  |  |
|  |  | Applicazione di pellicole di sicurezza ai vetri esistenti per l'adeguamento degli stessi alle normative antinfortunistiche (D.Lgs 81/08 e sue successive integrazioni), certificata UNI EN 12600 in |  |  |  |
|  |  |  | m² = | 130,000 | 17,60 | 2.288,00 |
|  |  |  | 3) Totale Scuola Materna Edison |  |  | 7.334,29 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 35.394,29 |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag. 4 |
| --- | --- |
| RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. | IMPORTO |
|  | 1 |  |  | 35.394,29 |
|  | Immobili Comunali | 1 |  | 35.394,29 |  |
|  |  | Centro Polivalente | 1 | 4.315,00 |  |  |
|  |  | Scuola Materna Hemingway | 1 | 23.745,00 |  |  |
|  |  | Scuola Materna Edison | 2 | 7.334,29 |  |  |
|  |  | SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA | € | 35.394,29 |
|  |  | Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3% sui lavori) | 1.061,83 |  |  |
|  |  | Costo netto manodopera incluso nei lavori | 10.068,70 |  |  |
|  |  | a detrarre | 11.130,53 | € | 11.130,53 |
|  |  | Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € | 24.263,76 |
|  |  | SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE |  |  |
|  |  | IVA ed eventuali altre imposte | 3.539,43 |  |  |
|  |  | Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. | 707,89 |  |  |
|  |  | Imprevisti < del 5% | 1.558,39 |  |  |
|  |  | Oneri di conferimento a discarica | 150,00 |  |  |
|  |  | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | 5.955,71 |  | 5.955,71 |
|  |  | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | € | 41.350,00 |
| CAMPOBELLO DI LICATA lì |
| IL PROGETTISTA |