| Comune di CAMPOBELLO DI LICATA |
| --- |
| Provincia |
| Agrigento |
|  | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO |
| OGGETTO | Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Materna Carnevale |
| COMMITTENTE | COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA |
|  |  | IL PROGETTISTA |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag.1 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
| 1 | 1 | 21.1.6 |  |  |  |
|  |  | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o |  |  |  |
|  |  |  | terrazzo 1 |  |  |  |
|  |  |  | mq 46,21 | 46,210 |  |  |
|  |  |  | terrazzo 2 |  |  |  |
|  |  |  | mq 29,67 | 29,670 |  |  |
|  |  |  | terrazzo 3 |  |  |  |
|  |  |  | mq 27,30 | 27,300 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 103,180 | 10,60 | 1.093,71 |
| 2 | 2 | 21.1.9 |  |  |  |
|  |  | Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.- |  |  |  |
|  |  |  | terrazzo 1 |  |  |  |
|  |  |  | mq 46,21 * 10 cm | 462,100 |  |  |
|  |  |  | terrazzo 2 |  |  |  |
|  |  |  | mq 29,67 *10 cm | 296,700 |  |  |
|  |  |  | terrazzo 3 |  |  |  |
|  |  |  | mq 27,30 *10 cm | 273,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 1.031,800 | 1,74 | 1.795,33 |
| 3 | 3 | 21.1.26 |  |  |  |
|  |  | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi |  |  |  |
|  |  |  | quantità di cui alla voce 21.1.6 |  |  |  |
|  |  |  | mq 103,18* 0,02 cm | 2,064 |  |  |
|  |  |  | quantità di cui alla voce 21.1.9 |  |  |  |
|  |  |  | terrazzo 1 |  |  |  |
|  |  |  | mq 46,21*0.10 cm | 4,621 |  |  |
|  |  |  | terrazzo 2 |  |  |  |
|  |  |  | mq 29,67*0,10 cm | 2,967 |  |  |
|  |  |  | terrazzo 3 |  |  |  |
|  |  |  | mq 27,30*0,10 cm | 2,730 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 12,382 | 24,70 | 305,84 |
| 4 | 5 | 1.2.3 |  |  |  |
|  |  | Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti |  |  |  |
|  |  |  | terrazzo 1 |  |  |  |
|  |  |  | mq 46,21 *2 m | 92,420 |  |  |
|  |  |  | terrazzo 2 |  |  |  |
|  |  |  | mq 29,67 * 1,5 m | 44,505 |  |  |
|  |  |  | per la caditoia |  |  |  |
|  |  |  | 0,50*6,00*1,00 h | 3,000 |  |  |
|  |  |  | per allaccio al pozzetto |  |  |  |
|  |  |  | 0,50*6,00*1,00 | 3,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 142,925 | 3,10 | 443,07 |
| 5 | 6 | 3.2.4 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristich |  |  |  |
|  |  |  | diam 8 mm maglia 20 x 20 |  |  |  |
|  |  |  | terrazzo 1 |  |  |  |
|  |  |  | mq 46,21 * kg 4,08 | 188,537 |  |  |
|  |  | A RIPORTARE | 188,537 |  | 3.637,95 |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag.2 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO | 188,537 |  | 3.637,95 |
|  |  |  | terrazzo 2 |  |  |  |
|  |  |  | mq 29,67 * kg 4,08 | 121,054 |  |  |
|  |  |  | terrazzo 3 |  |  |  |
|  |  |  | mq 27,30 * kg 4,08 | 111,384 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO kg = | 420,975 | 2,04 | 858,79 |
| 6 | 7 | 1.1.9 |  |  |  |
|  |  | Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e |  |  |  |
|  |  |  | terrazzo 1 |  |  |  |
|  |  |  | mq 46,21* 0, 13 m | 6,007 |  |  |
|  |  |  | terrazzo 2 |  |  |  |
|  |  |  | mq 29,67*0,090 m | 2,670 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 8,677 | 146,70 | 1.272,92 |
| 7 | 8 | 6.2.16.2 |  |  |  |
|  |  | Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm2 - s |  |  |  |
|  |  |  | terrazzo 1 |  |  |  |
|  |  |  | mq 46,21 | 46,210 |  |  |
|  |  |  | terrazzo 2 |  |  |  |
|  |  |  | mq 29,67 | 29,670 |  |  |
|  |  |  | terrazzo 3 |  |  |  |
|  |  |  | mq 27,30 | 27,300 |  |  |
|  |  |  | a detrarre soglia marmo terrazze |  |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 103,180 | 35,90 | 3.704,16 |
| 8 | 9 | 5.12.2 |  |  |  |
|  |  | Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c |  |  |  |
|  |  |  | terrazzo 1 |  |  |  |
|  |  |  | mq 46,21 | 46,210 |  |  |
|  |  |  | terrazzo 2 |  |  |  |
|  |  |  | mq 29,67 | 29,670 |  |  |
|  |  |  | terrazzo 3 |  |  |  |
|  |  |  | mq 27,30 | 27,300 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 103,180 | 11,70 | 1.207,21 |
| 9 | 10 | 5.18.3 |  |  |  |
|  |  | Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con con |  |  |  |
|  |  |  | terrazzo 1 |  |  |  |
|  |  |  | 0,30*31,29/2 | 4,694 |  |  |
|  |  |  | terrazzo 2 |  |  |  |
|  |  |  | 0,30*22,40/2 | 3,360 |  |  |
|  |  |  | terrazzo 3 |  |  |  |
|  |  |  | 0,30*21,55/2 | 3,233 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 11,287 | 66,90 | 755,10 |
| 10 | 11 | 5.19.1 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con con ele |  |  |  |
|  |  |  | terrazzo 1 |  |  |  |
|  |  |  | 31,29/2 | 15,645 |  |  |
|  |  |  | terrazzo 2 |  |  |  |
|  |  | A RIPORTARE | 15,645 |  | 11.436,13 |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag.3 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO | 15,645 |  | 11.436,13 |
|  |  |  | 22,40/2. | 11,200 |  |  |
|  |  |  | terrazzo 3 |  |  |  |
|  |  |  | 21,55/2 | 10,775 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = | 37,620 | 13,00 | 489,06 |
| 11 | 12 | 6.3.4 |  |  |  |
|  |  | Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura non |  |  |  |
|  |  |  | terrazzo 1 |  |  |  |
|  |  |  | mq 46,21*0,50 | 23,105 |  |  |
|  |  |  | terrazzo 2 |  |  |  |
|  |  |  | mq 29,67*0,50 | 14,835 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 37,940 | 29,00 | 1.100,26 |
| 12 | 29 | AP.1 |  |  |  |
|  |  | Lamatura e verniciatura di pavimenti in legno previa pulizia, lamatura e rimozione delle vernici vecchie, riparazione e/o sostituzione sostituzioni di parti lignee danneggiate o ammalorate (fino ad |  |  |  |
|  |  |  | mq 129,00 | 129,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 129,000 | 25,60 | 3.302,40 |
| 13 | 13 | 11.1.1 |  |  |  |
|  |  | Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve |  |  |  |
|  |  |  | 320,00 mq | 320,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 320,000 | 5,48 | 1.753,60 |
| 14 | 14 | 21.5.18 |  |  |  |
|  |  | Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura delle stesse con |  |  |  |
|  |  |  | mq 50,00 | 50,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 50,000 | 29,60 | 1.480,00 |
| 15 | 15 | 21.5.20.4 |  |  |  |
|  |  | Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione compresi pezzi speciali tegole tipo Marsigliese, doppia romana. |  |  |  |
|  |  |  | mq 50,00 | 50,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 50,000 | 20,70 | 1.035,00 |
| 16 | 16 | 21.8.1 |  |  |  |
|  |  | Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa |  |  |  |
|  |  |  | porta a due ante tra l'ingresso e lo spazio gioco |  |  |  |
|  |  |  | revisione e cambio del senso di apertura |  |  |  |
|  |  |  | mq 1,20*2,20 | 2,640 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 2,640 | 124,80 | 329,47 |
| 17 | 30 | AP.2 |  |  |  |
|  |  | Collocazione di maniglione antipanico o doppia maniglia secondo normativa antincendio, da montare su infissi o aperture di qualsiasi tipo, completo di montaggio, bullonature, ancoraggi, sigillature |  |  |  |
|  |  |  | porta a due ante tra l'ingresso e lo spazio gioco |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 1,000 | 206,47 | 206,47 |
| 18 | 4 | 21.1.17 |  |  |  |
|  |  | Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul |  |  |  |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 21.132,39 |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag.4 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 21.132,39 |
|  |  | cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed |  |  |  |
|  |  |  | finestre aule 1-2-3 |  |  |  |
|  |  |  | 6*1,80*1,50 | 16,200 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 16,200 | 17,75 | 287,55 |
| 19 | 17 | 8.1.12.1 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, col |  |  |  |
|  |  |  | finestre aule 1-2-3 |  |  |  |
|  |  |  | 6*1,80*1,50 | 16,200 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 16,200 | 424,70 | 6.880,14 |
| 20 | 19 | 1.4.4 |  |  |  |
|  |  | Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la |  |  |  |
|  |  |  | per la caditoia |  |  |  |
|  |  |  | 0,50+0,50+1,80+1,80 | 4,600 |  |  |
|  |  |  | per allaccio al pozzetto |  |  |  |
|  |  |  | 10,00 | 10,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = | 14,600 | 3,78 | 55,19 |
| 21 | 18 | 1.1.7.1 |  |  |  |
|  |  | Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo in |  |  |  |
|  |  |  | per la caditoia |  |  |  |
|  |  |  | 0,50*1,60*0,80 h | 0,640 |  |  |
|  |  |  | per allaccio al pozzetto |  |  |  |
|  |  |  | 0,50*6,00*1,50 h | 4,500 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 5,140 | 10,33 | 53,10 |
| 22 | 20 | 1.4.5 |  |  |  |
|  |  | Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 -1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di |  |  |  |
|  |  |  | quantità di cui alla voce 1.4.4 |  |  |  |
|  |  |  | mc 16,60* km 10 | 166,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 166,000 | 1,01 | 167,66 |
| 23 | 21 | 13.8 |  |  |  |
|  |  | Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di |  |  |  |
|  |  |  | per allaccio al pozzetto |  |  |  |
|  |  |  | 0,50*6,00*0,80 h | 2,400 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 2,400 | 22,30 | 53,52 |
| 24 | 22 | 13.7.3.7 |  |  |  |
|  |  | Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme |  |  |  |
|  |  |  | per allaccio al pozzetto |  |  |  |
|  |  |  | m 10,00 | 10,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = | 10,000 | 59,80 | 598,00 |
| 25 | 23 | 6.4.3 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato |  |  |  |
|  |  |  | n. 2 | 2,000 |  |  |
|  |  | A RIPORTARE | 2,000 |  | 29.227,55 |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag.5 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO | 2,000 |  | 29.227,55 |
|  |  |  | SOMMANO cad = | 2,000 | 122,20 | 244,40 |
| 26 | 24 | 6.4.5.1 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio |  |  |  |
|  |  |  | n. 2* kg 42 | 84,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO kg = | 84,000 | 3,78 | 317,52 |
| 27 | 25 | 6.1.1.2 |  |  |  |
|  |  | Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost |  |  |  |
|  |  |  | per allaccio al pozzetto |  |  |  |
|  |  |  | 0,50*10,00*0,20 cm h | 1,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 1,000 | 30,50 | 30,50 |
| 28 | 26 | 6.1.2.2 |  |  |  |
|  |  | Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compr |  |  |  |
|  |  |  | per allaccio al pozzetto |  |  |  |
|  |  |  | 0,50*10,00*0,40 h | 2,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 2,000 | 32,80 | 65,60 |
| 29 | 27 | 6.1.4.2 |  |  |  |
|  |  | Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito per s |  |  |  |
|  |  |  | per allaccio al pozzetto |  |  |  |
|  |  |  | 0,50*10,00*7 cm h | 35,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 35,000 | 1,70 | 59,50 |
| 30 | 28 | 6.1.5.2 |  |  |  |
|  |  | Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e |  |  |  |
|  |  |  | per allaccio al pozzetto |  |  |  |
|  |  |  | 0,50*10,00*3 cm h | 15,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 15,000 | 2,07 | 31,05 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 29.976,12 |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag. 6 |
| --- | --- |
| RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. | IMPORTO |
|  | 1 |  |  | 29.976,12 |
|  |  | SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA | € | 29.976,12 |
|  |  | Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3% sui lavori) | 899,28 |  |  |
|  |  | Costo netto manodopera incluso nei lavori | 7.649,36 |  |  |
|  |  | a detrarre | 8.548,64 | € | 8.548,64 |
|  |  | Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € | 21.427,48 |
|  |  | SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE |  |  |
|  |  | IVA ed eventuali altre imposte | 2.997,61 |  |  |
|  |  | Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. | 599,52 |  |  |
|  |  | Imprevisti < del 5% | 426,75 |  |  |
|  |  | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | 4.023,88 |  | 4.023,88 |
|  |  | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | € | 34.000,00 |
| CAMPOBELLO DI LICATA lì |
| IL PROGETTISTA |