| Comune di CAMPOBELLO DI LICATA |
| --- |
| Provincia |
| Agrigento |
|  | E L E N C O P R E Z Z I |
| OGGETTO | Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il Centro Polivalente e le Scuole Materne Hemingway ed Edison. |
| COMMITTENTE | COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA |
|  |  | IL PROGETTISTA |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag. 1 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | Voci Finite senza Analisi |  |  |
| 1 | 12.1.6 | Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2; - armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO VENTI/30 | €/metro | 20,30 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 20,30 |
| 2 | 11.1.1 | Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Al |  |  |
|  |  | EURO CINQUE/48 | €/metro | 5,48 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 5,48 |
| 3 | 5.7 | Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura. |  |  |
|  |  | EURO QUARANTACINQUE/10 | €/metro | 45,10 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 45,10 |
| 4 | 21.1.6 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. |  |  |
|  |  | EURO DIECI/60 | €/metro | 10,60 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 10,60 |
| 5 | 21.2.4 | Sigillatura con malta di cemento a 400 kg di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento compresi la scarnitura delle stesse, la pulitura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO DUE/65 | €/metro | 2,65 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 2,65 |
| 6 | 21.1.25 | Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. |  |  |
|  |  | EURO VENTI/50 | €/cadauno | 20,50 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 20,50 |
| 7 | 21.1.7 | Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché |  |  |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag. 2 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. |  |  |
|  |  | EURO DICIASSETTE/30 | €/metro | 17,30 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 17,30 |
| 8 | 21.8.1 | Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale o totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m2 di infisso. |  |  |
|  |  | EURO CENTOVENTIQUATTRO/80 | €/metro | 124,80 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 124,80 |
| 9 | 21.1.8 | Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili. - per ogni m2 di lastre di marmo riutilizzabili. |  |  |
|  |  | EURO QUATTORDICI/10 | €/metro | 14,10 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 14,10 |
| 10 | 10.1.1 | Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : Botticino, travertino e simili. |  |  |
|  |  | EURO NOVANTASEI/50 | €/metro | 96,50 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 96,50 |
| 11 | 15.4.11.3 | Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in PVC pesante. |  |  |
|  |  | EURO DICIANNOVE/90 | €/metro | 19,90 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 19,90 |
| 12 | 15.4.14.5 | Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 100 mm. |  |  |
|  |  | EURO DICIASSETTE/90 | €/metro | 17,90 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 17,90 |

| IV Area Funzionale LL. PP. e Urbanistica | Pag. 3 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | Voci Finite con Analisi |  |  |
| 13 | AP1 | Stabilizzazione del manto impermeabile corrugato per fissaggio meccanico previo taglio delle parti in tensione e asportazione del rivestimento non incollato, taglio, appiattimento dei corrugamenti, reincollaggio di pezze di membrana per ricoprire i tagli e quant'altro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO SETTE/81 | €/metro | 7,81 |
|  |  | Incidenza sicurezza: € 0,065 | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 7,75 |
| 14 | AP2 | Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 46x29 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compreso l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. |  |  |
|  |  | EURO CENTOSESSANTACINQUE/57 | €/cadauno | 165,57 |
|  |  | Incidenza sicurezza: € 2,34 |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 163,23 |
| 15 | AP3 | Collocazione di maniglione antipanico o doppia maniglia secondo normativa antincendio, da montare su infissi o aperture di qualsiasi tipo, completo di montaggio, bullonature, ancoraggi, sigillature ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte e conforme alle normative vigenti. |  |  |
|  |  | EURO DUECENTOSEI/47 | €/cadauno | 206,47 |
|  |  | Incidenza sicurezza: € 1,65 |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 204,82 |
| 16 | AP4 | Applicazione di pellicole di sicurezza ai vetri esistenti per l'adeguamento degli stessi alle normative antinfortunistiche (D.Lgs 81/08 e sue successive integrazioni), certificata UNI EN 12600 in poliestere perfettamente trasparente, autoadesiva, spessore medio della pellicola al netto dell'adesivo non inferiore ai 175 µm, colore trasparente, composta da 2 strati, spessore non inferiore a 115 mµ. Energia solare totale: Trasmittanza termica: 77% Riflettanza del calore: 9% Assorbimento del calore 14% Luce visibile trasmessa: Passaggio luce: 85% Riflettanza: 89% Protezione dai raggi ultravioletti: 99% Protezione dai raggi infrarossi: 19% |  |  |
|  |  | EURO DICIASSETTE/60 | €/metro | 17,60 |
|  |  | Incidenza sicurezza: € 0,249 | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 17,35 |
|  |  | CAMPOBELLO DI LICATA lì 01/12/2015 |  |  |
|  |  | IL PROGETTISTA |  |  |